### «ДИВО»

### Печь-калорифер (ПК)

### для обогрева помещений (дачных домиков,

### гаражей, теплиц и т.д.) отопительно-варочная.

Печь – калорифер представляет собой цельносварную конструкцию из стали толщиной не менее 3 мм, покрытую жаропрочной краской (при первой растопке происходит полная ее полимеризация, которая происходит с характерным запахом, исчезающим через 20 – 25 минут после работы печи).

Сгорание топлива происходит по принципу газогенерации, что позволяет значительно уменьшить расход топлива и снижает температуру нагрева стенок. Камера сгорания состоит из двух частей. В нижней части происходит пиролиз (тление) топлива, а в верхней, где расположены форсунки дожига, вторичный дожиг выделившихся при тлении древесных газов. Для снижения температуры нагрева калорифера и для равномерного распределения тепла, калорифер покрыт кожухом из листовой стали марки Ст3 Сп ГОСТ 16523-97 толщиной 2 мм. Конструкция кожуха предусматривает равномерное распределение нагретого воздуха по всему помещению. Рядом с печью не образуется скопление тепла и конденсата влаги, и помещение оказывается теплым уже через несколько минут. Печь работает на любом твердом топливе: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты и т.д.

- Конструкция печей позволяет приготавливать на них пищу!

- Печи просты в использовании, компактны, мобильны, сверхэкономичны!

- Время работы на одной закладке дров в среднем 8 часов

- Срок службы печей 10 ЛЕТ!

| Наименование параметров | Ед. изм. | ПК 30 | ПК 50 | ПК 100 | ПК 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Объем отапливаемого помещения,(мин.) | м3 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| *Площадь отапливаемого Помещения,(мин.) | м2 | 15 | 20 | 40 | 80 |
| Тепловая мощность | кВт | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| КПД до | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Диаметр дверцы | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Сечение дымохода | мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Объем камеры сгорания | м3 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Длина | мм | 680 | 780 | 880 | 980 |
| Ширина | мм | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Высота | мм | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Масса | кг | 35 | 39 | 43 | 47 |

* Указаны примерные данные для капитального строения с толщиной стен и остеклением по СНиП и высоте потолков 2,7 метра.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и размеры печей, не ухудшающих заявленные качество и характеристики.