### Печь-калорифер

### каминного типа «ДИВО ЛЮКС»

### для обогрева помещений

### отопительно-варочная со стеклянной дверцей

### и керамическими боковыми панелями.

Печь – калорифер каминного типа ПКС (дверка со стеклом) представляет собой цельносварную конструкцию из стали толщиной не менее 3 мм, покрытую жаропрочной  краской. Для снижения температуры нагрева калорифера и для равномерного распределения тепла, калорифер покрыт кожухом из листовой стали толщиной 1,5 мм, в который вставляются керамические панели. Конструкция кожуха предусматривает равномерное распределение нагретого воздуха по всему помещению. помещение оказывается теплым уже через 10-15 минут. Сгорание топлива происходит по принципу газогенерации, что позволяет значительно уменьшить расход топлива и снижает температуру нагрева стенок. Камера сгорания состоит из двух частей. В нижней части происходит пиролиз (тление) топлива, а в верхней, где расположены форсунки дожига, вторичный дожиг выделившихся при тлении древесных газов. Печь работает на любом твердом топливе: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты и т.д.

- Возможность выбора, а в дальнейшем и легкой замены керамических панелей!

- Конструкция печей позволяет приготавливать на них пищу!

- Время работы на одной закладке дров в среднем 6 - 8 часов !

- Печи просты в использовании, компактны, мобильны, сверхэкономичны!

- Срок службы печей 10 ЛЕТ!

| Наименование параметров | Ед. изм. | ПС 50 | ПС 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| *Объем отапливаемого помещения,(мин.) | м3 | 60 | 120 |
| *Площадь отапливаемого Помещения,(мин.) | м2 | 20 | 45 |
| Тепловая мощность | кВт | 2,5 | 4,5 |
| КПД до | % | 85 | 85 |
| Размеры дверцы | мм | 290х320 | В разработке |
| Сечение дымохода | мм | 110 | 110 |
| Объем камеры сгорания | м3 | 0,05 | В разработке |
| Глубина | мм | 600 | В разработке |
| Ширина | мм | 470 | В разработке |
| Высота | мм | 600 | В разработке |
| Масса | кг | 55 | В разработке |

* Указаны примерные данные для капитального строения с толщиной стен и остеклением по СНиП и высоте потолков 2,7 метра. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и размеры печей, не ухудшающих заявленные качество и характеристики.