ВНИМАНИЕ: Вытяжная труба должна быть установлена с легким наклоном к низу. Труба большего диаметра должна выступать на 5мм от внутренней стены, на которую будет установлен обогреватель. С внешней стороны стены вытяжка должна выступать точно на 105мм (см. рис.2). Труба меньшего диаметра должна быть вставлена внутрь вытяжки, как показано на рис.8. Правильное расположение труб является определяющим для обеспечения эффективной работы обогревателя данного типа.

ТРЕТИЙ  ЭТАП: Установка обогревателя

Для того, чтобы снять фронтальную панель обогревателя следует не снять, а лишь ослабить болты, расположенные в нижней задней части передней панели. Открутить 2 верхних болта, приподнять переднюю панель и снять ее. Снять верхний ветровик, открутив предварительно 2 болта, с помощью которых он крепится к боковым ветровикам для того, чтобы получить доступ к верхним точкам крепления обогревателя (см. рис.9). Использовать силикон для фиксации изолирующего шнура (см. рис.10).

УСТАНОВИТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, соединив его с предварительно установленной в стену вытяжкой. Для облегчения монтажа следует начать с внутренней слегка выступающей трубы. Убедиться что внешняя труба вытяжки хорошо прикреплена к обогревателю. Для его правильного расположения пользоваться уровнем. Крепление осуществляется с помощью соответствующих болтов и шайб. Установить на место верхний ветровик, прикрепив его к боковым ветровикам с помощью 2 болтов.

Рис.9

Рис.10

ЧЕТВЕРТЫЙ  ЭТАП: Подключение газа

Рис.11

ПЕРЕВОД ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЖИДКИЙ ПРОПАН

Любое изменение состояния газа должно осуществляться только уполномоченным лицом официальной сервисной службы Bartolini или уполномоченным представителем газовой службы.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Наложить переднюю панель до тех пор, пока 2 верхних ушка передней панели не попадут в соответствующие пазы на задней стенке. Зафиксировать верхние и нижние болты.

|  | FB 2700 | FB 4000 | FB 5500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт………………………… | 2,6 | 4,0 | 5,1 |
| Мощность, Ккал/час …………………. | 2237 | 3442 | 4388 |
| Потребление жидкого пропана, гр/час.. | 189 | 291 | 371 |
| Потребление природного газа, м3/час… | 0,25 | 0,38 | 0,49 |
| Давление природного газа, мбар……... | 20 | 20 | 20 |
| Давление жидкого пропана, мбар…….. | 28-30 | 28-30 | 28-30 |

КОНТРОЛЬ ПИЛОТНОГО ПЛАМЕНИ: В верхней части конвектора существует смотровое окно для контроля пилотного пламени.

ВНИМАНИЕ: При повторной установке обогревателя, а так же после долгого перерыва в функционировании, пламя может зажигаться с некоторым опозданием из-за наличия скопления воздуха в трубах.

ЗАЖИГАНИЕ ПЛАМЕНИ С ПОМОЩЬЮ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА

- Открыть устройство подачи газа.

- Повернуть ручку управления из положения закрыто (кружок) в положение пилотное пламя (звездочка) (ри.12).

- Нажать ручку до упора одновременно с нажатием кнопки зажигания. После того, как пилотное пламя зажглось держать нажатой ручку приблизительно 20 секунд (*).

- Отпустить ручку, проверить наличие пилотного пламени, в противном случае повторить п. 3.

- Повернуть ручку в нужное положение: минимум или максимум. Если необходимо погасить пламя горелки, оставив зажженным пилотное пламя, повернуть ручку в положение звездочка. Если необходимо полностью погасить пламя перевести ручку в положение закрыто.

Если обогреватель нагрет а пилотное пламя потухло подождать 5 минут прежде чем снова зажечь его.

Рис.12

FB 2700

FB 4000

FB 5500

ИНСТРУКЦИЯ ПО

УСТАНОВКЕ И

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

-----------------Обогреватель с контролируемым потоком----------------

Вся наша продукция проходит обязательный контроль качества и покрыта гарантией от заводских дефектов на 24 месяца. Гарантия вступает в действие с момента продажи. Производитель Bartolini обязуется произвести починку или замену частей/деталей обогревателя, которые явились фабричным дефектом в период действия гарантии. Для выяснения вопроса о попадании под действие гарантии производителя и соответствующих мер, дефекты неясного происхождения должны быть подвергнуты оценке при техническом центре/офисе производителя. В любом случае гарантия не распространяется на дефекты, полученные в процессе транспортировки, небрежного обращения, установки и эксплуатации не соответствующих указаниям, изложенным в прилагаемой инструкции, а так же, в случае, починки или вмешательства в обогреватель не авторизованных лиц/организаций. Исключается замена обогревателя и продление срока действия гарантии после устранения поломки.

Починка обогревателя производится при авторизованном сервисном центре или на фирме-производителе. Доставка и отправка обогревателя производиться за счет покупателя. К настоящему гарантийному сертификату должен прилагаться фиксальный чек. Производитель отклоняет собственную ответственность за возможный вред, нанесенный людям или вещам, вызванный неправильной установкой или эксплуатацией обогревателя.

Информация о продаже:

Изделие……………………………………….

Модель………………………………………..

Заводской №………………………………….           Печать продавца

Дата продажи………………………………...

Подпись продавца…………………………....

Сервисный центр:

Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.32 тел:  377-03-15

Модели: FB 2700, FB 4000, FB 5500

- Данный обогреватель должен устанавливаться специалистом.

- Перед установкой обогревателя убедиться, что характеристики местного газопровода (тип газа и давление) совпадают с указанными на обогревателе.

- Данный обогреватель устанавливается в постоянное положение на неподвижную основу.

- Необходимо воспользоваться услугами специалиста для осуществления внеочередного обслуживания обогревателя: регулировка, чистка, ремонт.

- Не рекомендуется использовать обогреватель в помещениях с повышенным содержанием пыли.

- Обогреватель должен эксплуатироваться только в соответствии с инструкцией, следует внимательно изучить инструкцию и держать ее в доступном месте.

- НЕ КЛАСТЬ одежду или другой материал на обогреватель, помимо опасности возникновения пожара существует вероятность его порчи.

- НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ обогреватель в непосредственной близи от штор, портьер, мягкой мебели и других легко воспламеняющихся предметов.

- Переустановка и перемещение обогревателя должно осуществляться только специалистом.

- Использовать только обогреватели и аксессуары, допущенные сертифицирующими органами, о чем свидетельствует соответствующая      табличка.

- Если при запуске обогреватель не начинает работать, отключить его дабы избежать накапливание газа и повторить операцию.

- Периодически проверять вентиляционные выходы обогревателя

- Не пытаться определить места утечки газа с помощью открытого пламени любого происхождения. Использовать для этого только мыльную воду, пузырьки воздуха укажут на наличие и место утечки газа.

- Перед включением любого вида горелки или обогревателя проверить с помощью положения регулятора или по запаху наличие утечки газа. Если утечка газа обнаружена, выключить соответствующий регулятор, устранить пламя, не включать и не выключать электроприборы, провентилировать помещение.

Для установки обогревателя пользоваться только услугами специалиста, рекомендованного местной газовой службой.

Установка осуществляется в четыре этапа:

- Определить место установки обогревателя, обозначить центр вытяжной трубы.

- Установка вытяжной трубы.

- Определить положение обогревателя и закрепить его на стене.

- Подключить газ.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Нагрев помещения с помощью обогревателя CALORAMA осуществляется путем циркуляции воздуха (конвекции), поэтому не устанавливать аппарат в углах и углублениях. В случае необходимости встроить обогреватель соблюдайте минимальные размеры, указанные на рис. 1. Обогреватель должен крепиться на стене на минимальном расстоянии 12мм от пола см. рис. 2.

Рис.1

Размеры в мм

Размеры обогревателей и соединений

Рис.2

Размеры в мм

| РАЗМЕРЫ | FB 2700 | FB 4000 | FB 5500 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 350 | 500 | 700 |
| B | 175 | 250 | 350 |
| C | 272 | 272 | 277 |
| D | 164 | 170 | 180 |

ВТОРОЙ  ЭТАП: Установка вытяжной трубы

Рис.3        Размеры в мм         Рис.4

Рис.6

Рис.5

| Модель | FB 2700 | FB 4000 | FB 5500 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 115 | 190 | 290 |
| B | 310 | 310 | 315 |
| C | 392 | 392 | 397 |
| Отверстие в стене (мм) | 165 | 165 | 185 |

ПОДГОТОВКА ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ

Вытяжка представляет собой 2 трубы. Труба большего диаметра обеспечивает подачу воздуха, через трубу меньшего диаметра производится вывод продуктов сгорания. В комплект обогревателя входит вытяжка, предусмотренная для стен толщиной не более 30мм. В остальных случаях необходимо учитывать, что трубы подачи воздуха и вывода продуктов сгорания должны быть выполнены из не окисляющегося материала, иметь должным образом обработанную поверхность, изолированы т.о., чтобы избежать контактов с людьми и/или домашними животными, а так же быть цельными, прямыми и герметичными. Обогреватель сертифицирован для установки на стены толщиной максимум 500мм. Для стен с промежуточным значением толщины стены следует действовать следующим образом: Снять элемент, приложив усилие к трубе меньшего диаметра. Разделив трубы определить толщину стены, отрезать трубу большего диаметра в соответствии с рис.3, проделать тоже самое с трубой меньшего диаметра в соответствии с рис.4. Проделать 2 отверстия диаметром 5мм в положении, указанном на рис.3, для монтажа шпунтовых соединений с помощью болтов и гаек из комплекта поставки. Установив шпунтовые крепления на вытяжной трубе, вставить ее в отверстие в стене и замуровать с помощью цементной смеси быстрого затвердевания с примесью песка (рис.6). Это необходимо для того, чтобы вытяжка держалась в стене, даже если цементный раствор еще не отвердел.

Не крепить обогреватель к легко воспламеняющимся материалам. В противном случае, необходимо предусмотреть изоляцию между обогревателем и стеной.

ВНИМАНИЕ: Внутри вытяжной трубы может находиться диск из тесненного картона (см. рис.7). Он необходим при перевозке обогревателя, для обеспечения сохранения формы внешней трубы вытяжки при ее монтаже в стену, а так же для облегчения последующей установки калорифера. Картонный диск должен быть снят до того, как будет осуществлено крепление обогревателя.

Рис.7                                                           Рис.8

Не удалять данный элемент до тех пор пока цементная смесь, использованная для замуровывания вытяжки,

полностью не отвердеет.

# Text boxes

(*) Это все необходимо для активации клапана безопасности, предусмотренного во всей продукции Bartolini. Если по какой-то причине обогреватель выключится, клапан полностью отсекает подачу газа, гарантируя максимальную безопасность.

ВНИМАНИЕ

Не крепить обогреватель к легко воспламеняющимся материалам. В противном случае, необходимо предусмотреть изоляцию между обогревателем и стеной.

ВНИМАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Все модели обогревателя

предусматривают использование ПРИРОДНОГО ГАЗА  без

применения регуляторов давления и стабилизаторов.

ГАЗ ПРОПАН В ЖИДКОМ ВИДЕ

Для всех моделей нужное давление газа определяется с помощью РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ, соответствующего трубам или с помощью газового баллона. Поэтому обогреватель НЕ ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ СТАБИЛИЗАТОРА

давления газа.

Для осуществления этой операции использовать детали, поставляемые в комплекте с обогревателем рис.11.

Прежде чем присоединить обогреватель к вытяжной                                                                                                                                                                                                                                                  трубе, предварительно вмонтировать в стену,

установить шнур диаметром 5мм, он выполняет

роль герметичной прокладки как показано на рисунке.

ЗАПУСК

ОПАСНО!

Не пытаться определить места утечки газа при помощи пламени любого происхождения. Используйте для этого мыльную воду. В местах утечки газа образуются пузырьки воздуха.

УСТАНОВКА