УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Температура воздуха в помещении, где установлены баллоны со сжиженным газом, должна быть не выше 45 °С.
 2. Наполненные баллоны должны предохраняться от нагрева солнечными лучами и другими источниками тепла.
 3. Предохраняйте баллоны от ударов и падения.
 4. Монтаж индивидуальных газобаллонных установок в жилых домах должен производиться по разрешению службы газового хозяйства в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
   Баллоны с газом разрешается устанавливать как снаружи, так и внутри помещений. Баллоны, устанавливаемые в здании, должны находиться в кухнях, где размещены газовые приборы. При этом в одном помещении разрешается устанавливать только один баллон.
 6. Баллоны должны размещаться в кухнях, в местах, доступных для осмотра и замены баллонов. Баллоны должны крепиться к стене. Конструкция крепления должна обеспечивать быстрое отсоединение баллонов.
 7. Баллоны, размещенные в помещении, должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты и 1 м от радиатора отопления или печи. При размещении баллона против топочной дверки и печи расстояние между баллоном и топочной дверкой должно быть не менее 2 м.
 8. Вне зданий баллоны должны размещаться в запирающихся шкафах или под запирающимися кожухами, закрывающими верхнюю часть баллона и регулятор давления. Шкафы и кожухи должны иметь прорези или жа-люзийные решетки для проветривания.
 9. Баллоны у стен зданий должны устанавливаться на расстоянии не более 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.
 10. Рабочий и запасной баллон путем обмыливания вентиля должен быть проверен на герметичность. Утечки газа не допускаются.
 11. При появлении запаха в помещении следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами. Закрыть вентиль на баллоне и краны газовых приборов, открыть окно для проветривания помещения, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, электроприборы с открытыми нагревательными элементами отключить немедленно, не пользоваться электрозвонками, вызвать аварийную службу.
 12. Для присоединения заполненного баллона к регулятору давления необходимо:

1) проверить, закрыты ли краны газовых приборов и при необходимости закрыть их;

2) снять колпак ;

3) отвернуть заглушку вентиля ,предварительно проверив, находится ли вентиль в закрытом положении; при необходимости повернуть маховик в закрытое положение;

4) на место снятой заглушки присоединить регулятор давления;

5) открыть вентиль вращением маховика и проверить герметичность соединения обмыливанием. Утечки газа не допускается.

13. Замена использованного баллона производиться в следующем порядке:  1) закрыть краны газовых приборов;  2) закрыть вентиль  на баллоне;  3) отсоединить регулятор давления;  4) навинтить заглушку  вентиля;  5) навинтить колпак  на баллон.  Баллон готов к отправке на газонаполнительную станцию.

14. Запрещается:

1) установка и хранение баллонов внутри зданий общежитий;  - В многоэтажных зданиях (кроме 2-х этажных, имеющих не более 4-х квартир);  - В помещениях, под которыми имеются подвалы и погреба и вход в них осуществляется из этих помещений:  - В цокольных и подвальных помещениях;  - В жилых комнатах;  - У запасных (пожарных) выходов из помещений, со стороны главных фасадов зданий;  - В проездах с интенсивным движением транспорта;

2) ремонт баллона и вентиля потребителем;

3) эксплуатация неисправного баллона или его вентиля;

4) переносить баллон руками в обхват или на плечах;

5) катить или волочить баллон.